## Slide 1: Implementasi Deteksi Kesalahan Pada Pabrik Kimia Secara Real-Time Dengan On-The-Fly Semi-Supervised Learning Berbasis Support Vector Machines
Implementation of Support Vector Machines-Based Fault Detection Using On-The-Fly Semi-Supervised Learning Method On Chemical Plant
oleh:
Reza Andriady
Dosen Pembimbing Utama:
Dr-Ing. Awang N.I. Wardana, S.T., M.T., M.Sc
Dosen Pembimbing Pendamping:
Nopriadi, S.T., M.Sc., Ph.D.
Notes: Narasi:
Assalamualaykum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
Saya, Tiar Candra Wardaya, akan membawakan presentasi skripsi yg berjudul..
..dengan Dosen Pembimbing Utama: Bpk ..dan Dosen Pembimbing Pendamping: Bpk ..
Estimasi: 20 detik

## Slide 2: Latar Belakang
Dengan berkembangnya industri modern, kualitas produk dan keselamatan merupakan faktor krusial pada proses manufaktur pabrik kimia, namun terjadinya kesalahan pada proses dapat mengancam kedua hal tersebut.
Kesalahan proses dapat mengakibatkan kerugian ekonomi pada perusahaan berupa produk yang berkualitas rendah, biaya perbaikan peralatan yang besar, serta dapat membahayakan keselamatan operator [1, 2]
Data dalam jumlah yang besar dikumpulkan pada berbagai proses kimia [3], deteksi kesalahan berbasis data historis (data-driven) dapat dilakukan sehingga kemudian dapat mengklasifikasi data–data baru dari pabrik tersebut [1, 2, 3].
Umumnya, pembangunan model mesin belajar untuk deteksi kesalahan menggunakan teknik supervised learning. Supervised learning dapat memberikan hasil yang relatif lebih akurat, namun proses pengumpulan dan pelabelan data merupakan tugas yang sulit dan membutuhkan waktu yang banyak [4].
Semi-supervised learning memungkinkan pembangunan model dilakukan tanpa membutuhkan data berlabel dengan hasil akurasi yang tinggi [4], salah satunya adalah metode cluster-then-label [5].
1

## Slide 3: Rumusan Masalah
Dibutuhkan sebuah program dengan semi-supervised learning yang tidak membutuhkan kumpulan data berlabel dari proses pabrik, sehingga dapat mengatasi kekurangan dari strategi deteksi kesalahan dengan supervised learning, namun tetap memiliki akurasi yang tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rancangan dari program yang dapat mendeteksi kesalahan pada data proses pabrik secara on-the-fly sehingga proses pelatihan model dilakukan sembari pabrik beroperasi, dan dengan semi-supervised learning berbasis support vector machines, sehingga pelatihan model dilakukan tanpa membutuhkan label.
Tujuan Penelitian
Program dibangun menggunakan data pabrik Tennessee Eastman Chemical Company.
Metode pembelajaran mesin untuk klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah support vector machines.
Program dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python.
Batasan Penelitian
2

## Slide 4: Tinjauan Pustaka
3
2010
Chen, Chen, Chen, dan Lee [6]
2010
Albalate, Suchindranath, Suendermann, dan Minker [5]
2015
Hassan, Lambert-Lacroix, dan Pasqualini [7]
Menguji performa metode SVM untui mendeteksi kesalahan peralatan pada power plant
Menguji pendekatan cluster-and-label untuk klasifikasi ucapan
2021
Hasil Penelitian Yang Diharapkan
Deteksi kesalahan pabrik kimia secara real-time dengan pendekatan cluster-then-label
Kategori Metode: Semi-supervised Learning Metode: Cluster-then-label (SVM) Sumber Data: Data Real-Time Mode Implementasi: Online
Melakukan deteksi kesalahan secara real-time pada produksi semikonduktor menggunakan One-Class SVM
Kategori Metode:
Unsupervised Learning
Kategori Metode: Supervised Learning
Metode:
Support Vector Machines
Sumber Data: Data Histori Mode Implementasi: Offline
Kategori Metode: Semi-supervised Learning
Metode:
Cluster-then-label (SVM)
Sumber Data: Data Histori Mode Implementasi: Offline
Metode:
Support Vector Machines
Sumber Data: Data Histori dan Real-Time Mode Implementasi: Online

## Slide 5: Support Vector Machines (SVM)
Metode supervised merupakan teknik pembelajaran mesin di mana model menggunakan kumpulan data yang telah disediakan sebelumnya.
SVM akan membentuk hyperplane (batas keputusan) antar kelas yang memiliki jarak maksimum antara support vector tiap kelas.
Garis pemisah SVM dirumuskan pada [8] sebagai berikut:
𝑓(𝑥) = 𝑤. 𝑥 + 𝑏 = 0
, dengan syarat , i = 1, ..., m
Persoalan optimasi dapat diselesaikan dengan teknik langrangian multiplier, menjadi:
Ilustrasi SVM dalam klasifikasi [8]
Ilustrasi one vs all dan one vs one pada multi-class SVM [9]
4

## Slide 6: Pengelompokan K-Means
Pengelompokan k-means bertujuan untuk mencari nilai minimal within cluster sum of squares (WCSS). Metode k-means memiliki objective function sebagai berikut [10]:
ϕ
Elbow method merupakan sebuah strategi sehingga penentuan jumlah kelompok optimal berdasarkan pembentukan siku pada grafik WCSS [11].
Fungsi dari metode unsupervised adalah memberikan perkiraan keluaran berupa label berdasarkan struktur dari kumpulan data yang disediakan [4].
Dengan melakukan metode pengelompokan sebelum metode klasifikasi, didapatkan sebuah metode semi-supervised learning yang disebut dengan metode cluster-then-label.
Semi-supervised learning dapat digunakan pada kumpulan data dengan kelas yang tidak lengkap untuk dapat memberikan label dari data baru [5].
Density-based Spatial Clustering of Applications With Noise (DBSCAN)
DBSCAN dikembangkan oleh [12] sebagai solusi yang menjawab kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi metode pengelompokan pada basis data spasial yang besar, yakni:
Membutuhkan pengetahuan domain yang minimum dalam penentuan nilai parameter yang sesuai
Dapat melakukan pengelompokan dengan bentuk yang acak
Memiliki efisiensi yang baik pada basis data yang besar
Metode Pengelompokan (Clustering)
5

## Slide 7: Kernel Fisher Discriminant Analysis
Metode ini dapat memfasilitasi visualisasi dalam sebuah figur (2 dimensi atau 3 dimensi), mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk komputasi classifier, serta meningkatkan akurasi klasifikasi [13].
Fitur baru yang dibentuk merupakan kombinasi liner dari fitur-fitur semula [1].
Yang [14] pada penelitiannya merumuskan KFDA sebagai metode 2 tahap, yaitu kernel principal component analysis (KPCA) dan kemudian dilanjutkan dengan FDA.
Robust Scaling
Dengan melakukan penskalaan, semua fitur akan memiliki rentang yang sama pada bilangan yang sama, sehingga tidak ada fitur yang mendominasi [15].
6

## Slide 8: Bahan Penelitian
Data tersebut memiliki 52 variabel yang tediri atas 22 variabel proses, 11 variabel yang dimanipulasi, serta 19 variabel dari pengukuran komposisi.
Proses Tennessee Eastman memiliki 5 unit operasi utama, reaktor, kondensor, separator, kompresor daur ulang, dan stripper.
Simplifikasi P&ID dari Data Latih [16]
7

## Slide 9: Bahan Penelitian
Proses terdiri dari 4 flotation cell yang berfungsi untuk memisahkan bijih seng sulfida dari mineral lain.
Terdapat 20 hasil bacaan sensor.
Data faulty merupakan data dimana terjadi kegagalan sensor.
NS
Simplifikasi P&ID dari Data Validasi [17]
8

## Slide 10: Perangkat Penelitian
Perangkat Keras | 
Nama Alat | Spesifikasi
Komputer desktop | OS: Windows 10 Pro
 | Processor: Intel Core i5-4460 @3.20 GHz
 | RAM: 12 GB
Perangkat Lunak | 
Nama Alat | Versi
Visual Studio Code | 1.47
Eclipse Mosquitto | 3.1.1
Python | 3.8.6
Eclipse Paho MQTT | 1.5.1
Scikit-learn | 0.23.2
Numpy | 1.19.0
Pandas | 1.1.3
9

## Slide 11: Tata Laksana Penelitian
Pengujian Rangka Kerja KFDA-SVM
Perancangan Program
Pembangunan Program
Pengujian Program Menggunakan Data Latih
Pengujian Program Menggunakan Data Validasi
Evaluasi dan Analisis Hasil Penelitian
10

## Slide 12: Pengujian Rangka Kerja KFDA SVM
Diagram alir dari rangka kerja KFDA-SVM yang digunakan
11
Pengujian dilakukan untuk menguji akurasi rangka kerja KFDA-SVM pada data TEP.
Data dipisahkan menjadi data latih dan data uji.
Data latih digunakan untuk membangun matriks transformasi KFDA, model robust scaler, dan SVM.
Label data uji akan diprediksi menggunakan model SVM yang telah dibangun dan dibandingkan dengan label sesungguhnya.

## Slide 13: Pengujian Rangka Kerja KFDA SVM
Hasil Pengujian Menggunakan KFDA-SVM
Confusion Matrix dari KFDA-SVM Pada Personalan Multi-Kelas
Confusion Matrix dari KFDA-SVM Pada Persoalan 2 Kelas
12

## Slide 14: Perancangan Program
Pengujian Ukuran Referensi dan Penyangga
Diagram alir algoritma untuk pengujian ukuran referensi dan penyangga
13
Data referensi hanya berisi data normal pada data TEP yang digunakan untuk membangun matriks transformasi KFDA dan robust scaler.
Dengan hanya membangun KFDA berdasarkan data normal, data pada penyangga akan diproyeksikan berdasarkan kemiripannya dengan data normal.
Data penyangga berisi data fault pada data TEP yang harus dapat diprediksi oleh SVM dengan tepat.
Gabungan proyeksi data referensi dan data penyangga digunakan untuk melatih SVM, dan digunakan untuk memprediksi label dari data gabungan.

## Slide 15: Pengujian Ukuran Referensi dan Penyangga
Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 10-4
Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 5x10-5
Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 10-5
Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 5x10-6
Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 10-6
14
Akurasi prediksi bervariasi bergantung pada ukuran sampel referensi, ukuran sampel penyangga dan nilai γ yang digunakan.
Terdapat tren akurasi prediksi SVM semakin menurun dengan bertambahnya ukuran data penyangga dan ukuran data referensi.
Proyeksi data faulty dan data normal disebabkan oleh nilai kemiripan antara data terhadap data referensi.

## Slide 16: Perancangan Program
Pengujian Metode Pengelompokan
Diagram alir algoritma untuk pengujian metode pengelompokan
15
Pengujian dilakukan untuk membandingkan hasil pengelompokan dari pengelompokan k-means dan DBSCAN.
Data referensi digunakan untuk membangun matriks transformasi KFDA dan robust scaling.
Data penyangga berisi data normal dan faulty pada jumlah tertentu dengan total 50.
Matriks transformasi KFDA dan robust scaling digunakan pada data referensi dan penyangga.
Pengelompokan dilakukan pada data gabungan, dan dibandingkan label hasil pengelompokan dengan label sesungguhnya.

## Slide 17: Pengujian Metode Pengelompokan
Hasil Pengujian Metode Pengelompokan
16
Pengelompokan k-means menghasilkan F-score yang lebih tinggi dibandingkan metode DBSCAN pada 59 pengujian.
Didapatkan pula hasil bahwa performa k-means akan meningkat apabila digunakan nilai gamma yang kecil, sehingga data salah diproyeksikan diluar persebaran data referensi.
Selain itu, peningkatan jumlah data salah meningkatan nilai F-score metode pengelompokan k­-means dengan signifikan.
Sampel salah |  | F-Score | 
5 |  | K-means | DBSCAN
γ | Ukuran Referensi |  | 
10-4 | 50 | 0,73 | 0,30
 | 100 | 0,50 | 0,21
 | 150 | 0,29 | 0,22
 | 200 | 0,91 | 0,31
5x10-5 | 50 | 0,80 | 0,23
 | 100 | 0,33 | 0,20
 | 150 | 0,89 | 0,22
 | 200 | 0,59 | 1,00
10-5 | 50 | 0,16 | 0,00
 | 100 | 0,63 | 0,91
 | 150 | 1,00 | 0,91
 | 200 | 0,80 | 0,24
5x10-6 | 50 | 0,75 | 0,00
 | 100 | 0,75 | 0,20
 | 150 | 0,35 | 0,31
 | 200 | 0,89 | 0,42
10-6 | 50 | 1,00 | 0,00
 | 100 | 0,75 | 0,26
 | 150 | 0,67 | 0,57
 | 200 | 0,00 | 0,67
Sampel salah |  | F-Score | 
10 |  | K-means | DBSCAN
γ | Ukuran Referensi |  | 
10-4 | 50 | 0,74 | 0,53
 | 100 | 0,75 | 0,38
 | 150 | 0,31 | 0,40
 | 200 | 0,90 | 0,53
5x10-5 | 50 | 0,84 | 0,42
 | 100 | 0,57 | 0,36
 | 150 | 0,82 | 0,38
 | 200 | 0,86 | 1,00
10-5 | 50 | 0,84 | 0,00
 | 100 | 0,75 | 0,95
 | 150 | 0,95 | 0,95
 | 200 | 0,82 | 0,45
5x10-6 | 50 | 0,89 | 0,00
 | 100 | 0,75 | 0,35
 | 150 | 0,89 | 0,48
 | 200 | 0,67 | 0,63
10-6 | 50 | 1,00 | 0,00
 | 100 | 0,57 | 0,43
 | 150 | 0,67 | 0,78
 | 200 | 0,50 | 0,82
Sampel salah |  | F-Score | 
15 |  | K-means | DBSCAN
γ | Ukuran Referensi |  | 
10-4 | 50 | 0,72 | 0,61
 | 100 | 0,80 | 0,52
 | 150 | 0,48 | 0,55
 | 200 | 0,90 | 0,64
5x10-5 | 50 | 0,90 | 0,56
 | 100 | 0,64 | 0,48
 | 150 | 0,70 | 0,53
 | 200 | 0,85 | 1,00
10-5 | 50 | 0,89 | 0,00
 | 100 | 0,82 | 0,97
 | 150 | 0,97 | 0,97
 | 200 | 0,75 | 0,62
5x10-6 | 50 | 0,93 | 0,00
 | 100 | 0,80 | 0,48
 | 150 | 0,89 | 0,64
 | 200 | 0,75 | 0,71
10-6 | 50 | 1,00 | 0,00
 | 100 | 0,42 | 0,54
 | 150 | 0,75 | 0,85
 | 200 | 0,97 | 0,88
Sampel salah |  | F-Score | 
20 |  | K-means | DBSCAN
γ | Ukuran Referensi |  | 
10-4 | 50 | 0,73 | 0,70
 | 100 | 0,86 | 0,63
 | 150 | 0,60 | 0,66
 | 200 | 0,80 | 0,75
5x10-5 | 50 | 0,92 | 0,66
 | 100 | 0,67 | 0,60
 | 150 | 0,62 | 0,63
 | 200 | 0,89 | 1,00
10-5 | 50 | 1,00 | 0,00
 | 100 | 0,90 | 0,98
 | 150 | 0,97 | 0,98
 | 200 | 0,82 | 0,73
5x10-6 | 50 | 0,92 | 0,00
 | 100 | 0,86 | 0,60
 | 150 | 0,86 | 0,75
 | 200 | 0,75 | 0,78
10-6 | 50 | 1,00 | 0,00
 | 100 | 0,79 | 0,65
 | 150 | 0,82 | 0,90
 | 200 | 0,97 | 0,93

## Slide 18: Pengujian Pengelompokan k-Means
Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 50
Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 150
Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 200
Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 100
Sampel Faulty Minimum
17
K-means akan mengasumsikan bahwa pada data terdapat 2 kelompok (normal, faulty)
Pengujian dilakukan untuk mencari nilai ambang batas berdasarkan nilai WCSS.
Didapatkan pola nilai WCSS yang berbeda-beda untuk tiap ukuran referensi yang digunakan.
Nilai threshold ditentukan dengan mencari rasio nilai WCSS =
Didapatkan jumlah sampel faulty minimum yang dibutuhkan agar didapatkan pengelompokan yang akurat

## Slide 19: Pembangunan Program
Semi-supervised learning dapat digunakan pada kumpulan data dengan jumlah sampel yang kecil dan dengan kelas yang tidak lengkap untuk dapat memberikan label dari data baru [4].
Program dibangun berdasarkan hasil dari pengujian-pengujian sebelumnya.
Ditetapkan parameter program yakni ukuran referensi sebesar 150, ukuran penyangga sebesar 50 sampel, nilai γ sebesar 5x10-5.
Data dikirimkan menggunakan protokol komunikasi MQTT untuk kemudian diolah oleh program.
Tahap Pengolahan Referensi
Tahap Ekstraksi Fitur
Tahap Pengelompokan Data
Tahap Klasifikasi Data
Diagram alir algoritma program
18

## Slide 20: Pengujian Menggunakan Data Latih
Akurasi Program Pada Jenis Kesalahan Dengan Variasi Bobot Kelas
Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 2
Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 5
Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 6
Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 7
19
Didapatkan akurasi yang berbeda untuk tiap jenis fault.
Bobot kelas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akurasi klasifikasi.
Program akan mendeteksi fault apabila terdapat persentase data fault melebihi threshold tertentu. Dengan hasil deteksi pada keempat gambar.
Hasil deteksi bernilai 1 apabila terdeteksi fault, 0 bila tidak terdeteksi.
Pada parameter yang digunakan, program tidak dapat mendeteksi fault dengan akurat.
Chart: 
| Bobot Kelas 1 | Bobot Kelas 0.8 | Bobot Kelas 0.5 | Bobot Kelas 0.3
Data Normal | 72.6 | 71.2 | 69.72 | 68.3
Fault Tipe 2 | 62 | 62 | 63 | 64
Fault Tipe 5 | 30 | 30.2 | 30.6 | 31
Fault Tipe 6 | 93 | 93 | 93.25 | 93.5
Fault Tipe 7 | 44 | 44 | 45 | 64.5

## Slide 21: Pengujian Kesimpulan Final Menggunakan Data Latih Setelah Penyesuaian Parameter
Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 2
Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 5
Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 6
Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 7
20
Pengujian dilakukan dengan mengubah parameter γ menjadi senilai = 5x10-4
Digunakan threshold deteksi kesalahan yang dapat mentoleransi misklasifikasi data normal, yakni terdapat minimal 15% data faulty pada penyangga selama 10 masukan data baru.
Dengan mentoleransi misklasifikasi data normal, program dapat mendeteksi kesalahan secara tepat namun dengan jumlah data fault yang lebih besar.
Program membutuhkan data fault sebanyak 34, 30, 26 dan 17 pada jenis data fault 2, 5, 6, dan 7 secara berurutan.

## Slide 22: Pengujian Menggunakan Data Validasi
Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Validasi
Data Normal Pada Bacaan Sensor FC1
Data Normal Pada Bacaan Sensor FC2
Pengujian Program Pada Data Validasi Dengan Ukuran Referensi Sebesar 350 Sampel
21
Pada data validasi (Brooks), program mendeteksi fault sebelum data fault masuk ke dalam program.
Hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan nilai data normal pada sensor FC1 dan FC2.
Diperbesar ukuran referensi menjadi 350 sehingga perubahan nilai FC1 dan FC2 dikenali sebagai karakter data normal.
Nilai parameter γ diubah menjadi senilai = 5x10-3
Program dapat mendeteksi kesalahan dengan 10 masukan data baru.

## Slide 23: Kesimpulan
Saran
Penelitian ini menghasilkan program yang dapat melakukan deteksi kesalahan secara real-time dengan fase pelatihan secara on-the-fly tanpa membutuhkan label dari data proses.
Program dirancang menggunakan teknik semi-supervised learning di mana data yang masuk akan diolah oleh metode pengelompokan k-means untuk memberi label dari tiap data dan dilanjutkan dengan klasifikasi menggunakan SVM.
Program yang dirancang dapat melakukan deteksi kesalahan pada keempat data latih setelah dilakukan penyesuaian parameter. Kesalahan terdeteksi setelah terdapat 34, 30, 26, dan 17 pada data salah tipe 2, 5, 6 dan 7 secara berurutan.
Pada data validasi, program baru dapat melakukan deteksi kesalahan apabila jumlah data referensi diperbesar untuk dapat menangkap perubahan karakter data normal. Kesalahan terdeteksi setelah terdapat 10 data salah.
Parameter program masih perlu disesuaikan dengan data yang digunakan, diperlukan penelitian lebih lanjut sehingga penyesuaian parameter dapat dilakukan secara on-the-fly.
Diperlukan studi komparasi antara program yang dirancang dengan metode-metode yang sudah tersedia.
22

## Slide 24: Terima Kasih

## Slide 25: Referensi
[3] L. H. Chiang, E. L. Russell, and R. D. Braatz, “Fault diagnosis in chemical processes using Fisher discriminant analysis, discriminant partial least squares, and principal component analysis,” Chemom. Intell. Lab. Syst., vol. 50, no. 2, pp. 243–252, 2000, doi: 10.1016/S0169-7439(99)00061-1.
[1] Y. J. Yoo, “Data-driven fault detection process using correlation based clustering,” Comput. Ind., vol. 122, p. 103279, 2020, doi: 10.1016/j.compind.2020.103279.
[2] S. Yin, X. Gao, H. R. Karimi, and X. Zhu, “Study on support vector machine-based fault detection in Tennessee Eastman process,” Abstr. Appl. Anal., vol. 2014, 2014, doi: 10.1155/2014/836895.
[4] Y. C. A. P. Reddy, P. Viswanath, and B. E. Reddy, “Semi - supervised learning : a brief review,” vol. 7, pp. 81–85, 2018. [5] A. Albalate, A. Suchindranath, D. Suendermann, and W. Minker, “A semi-supervised cluster-and-label approach for utterance classification,” Proc. 11th Annu. Conf. Int. Speech Commun. Assoc. INTERSPEECH 2010, pp. 2510–2513, 2010.
[6] K. Y. Chen, L. S. Chen, M. C. Chen, and C. L. Lee, “Using SVM based method for equipment fault detection in a thermal power plant,” Comput. Ind., vol. 62, no. 1, pp. 42–50, 2011, doi: 10.1016/j.compind.2010.05.013.
[7] A. Hajj Hassan, S. Lambert-Lacroix, and F. Pasqualini, “Real-Time Fault Detection in Semiconductor Using One-Class Support Vector Machines,” Int. J. Comput. Theory Eng., vol. 7, no. 3, pp. 191–196, 2015, doi: 10.7763/ijcte.2015.v7.955.
[8] R. G. Brereton and G. R. Lloyd, “Support Vector Machines for classification and regression,” 1998. doi: 10.1039/b918972f.
[9] C.-W. Hsu and C.-J. Lin, “A comparison of methods for multi-class support vector machines,” Lect. Notes Comput. Sci., vol. 13, no. 2, pp. 415–425, 2002, doi: 10.1109/72.991427.
23
[10] D. Arthur and S. Vassilvitskii, “k-means++: The Advantages of Careful Seeding,” in SODA ’07: Proceedings of the eighteenth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms, 2007, pp. 1027–1035.
[11] M. A. Syakur, B. K. Khotimah, E. M. S. Rochman, and B. D. Satoto, “Integration K-Means Clustering Method and Elbow Method for Identification of the Best Customer Profile Cluster,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 336, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1757-899X/336/1/012017. [12] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, “A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise,” 1996, [Online]. Available: http://www.dbs.informatik.uni-muenchen.de/ dbs/project/publikationen/veroeffentlichun- gen.html.
[14]J. Yang, Z. Jin, J. Y. Yang, D. Zhang, and A. F. Frangi, “Essence of kernel Fisher discriminant: KPCA plus LDA,” Pattern Recognit., vol. 37, no. 10, pp. 2097–2100, 2004, doi: 10.1016/j.patcog.2003.10.015.
[13] L. J. P. Van Der Maaten, E. O. Postma, and H. J. Van Den Herik, “Dimensionality Reduction: A Comparative Review,” J. Mach. Learn. Res., vol. 10, pp. 1–41, 2009, doi: 10.1080/13506280444000102.
[15] X. Wan, “Influence of feature scaling on convergence of gradient iterative algorithm,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1213, no. 3, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1213/3/032021.
[16] J. J. Downs and E. F. Vogel, “A Plant-wide Industrial Problem Process,” Comput. Chem. Eng., vol. 17, no. 3, pp. 245–255, 1993.
[17] K. S. Brooks and M. Bauer, “Sensor validation and reconstruction: Experiences with commercial technology,” Control Eng. Pract., vol. 77, no. March 2017, pp. 28–40, 2018, doi: 10.1016/j.conengprac.2018.04.003.

## Slide 26: Deskripsi Proses Data Latih (Tennessee Eastman Process)
Reaktan (A, D, E) diumpankan dalam bentuk gas ke dalam reaktor, di mana reaktan kemudian akan bereaksi. Produk akan keluar dari reaktor dalam bentuk uap bersamaan dengan umpan yang tidak bereaksi.
Produk dari reaktor masuk ke dalam kondensor dan produk akan dikondensasikan menjadi campuran uap dan cairan.
Campuran uap dan cairan dipisahkan didalam separator menjadi komponen uap dan cairan dan dimasukkan kedalam proses yang berbeda. Produk sampingan (F) dan bahan inert (B) dibersihkan oleh pemisah dalam bentuk uap.
Kompresor akan menerima komponen uap dari separator untuk kemudian dikirimkan kembali kedalam reaktor sebagai umpan.
Komponen cairan dari separator akan masuk ke stripper untuk dipisahkan dari sisa reaktan menggunakan umpan C dan menghasilkan produk (G, H), dengan rasio massa G dan H dari produk ditentukan oleh permintaan dari pasar atau keterbatasan kapasitas.

## Slide 27: Deskripsi Proses Data Validasi (Data Penelitian Brooks)
Proses terdiri dari 4 flotation cell yang berfungsi untuk memisahkan bijih seng sulfida dari mineral lain.
Pada tiap sel, dengan mengalirkan air bersamaan dengan bijih yang telah dihancurkan ke dalam umpan, rougher bank akan melakukan potongan kasar dan memisahkan komponen yang mengapung sehingga terbentuk slurry.
Cairan surfaktan berupa sodium ethyl xanthate (SEX) dicampurkan kedalam slurry untuk menurunkan tegangan permukaan, bersamaan dengan CuSO4 dan naphthalene sulphonate (NS).
Udara dialirkan kedalam slurry untuk membentuk gelembung udara, partikel-partikel yang terikat dengan gelembung udara akan mengapung ke permukaan dan membentuk buih. Buih akan dipisahkan sebagai konsentrat dan diproses secara lebih lanjut melalui pump box.
Sisa slurry akan masuk ke sel selanjutnya di mana slurry akan diproses seperti pada sel sebelumnya.

## Slide 28: Algoritma KFDA
 | (1)
 | (2)
Dicari eigenvector dan eigenvalue dari K | (3)
 | (4)
 | (5)
 | (6)
 | (7)
Dicari eigenvector dari | (8)
 | (9)
 | (10)
 | (1)
 | (2)
 | (3)
 | (4)
 | (5)
 | (6)
 | (7)
 | (8)
 | (9)
 | (10)
Data diproyeksikan pada ruang fitur Kernel.
Dihitung matriks Kernel yang terpusat.
Didapatkan eigenvector dan eigenvalue dari L
Matriks transformasi KPCA didapatkan seperti pada Persamaan 4.
Proyeksikan data pada ruang fitur KPCA menggunakan Persamaan 5.
Dihitung Kovarians dari jarak tiap sampel pada kelas i terhadap mean dari kelas i.
Didapatkan S menggunakan Persamaan 7.
Didapatkan eigenvector dari
Matriks transformasi KFDA didapatkan seperti pada Persamaan 9
Untuk memproyeksikan data X pada ruang fitur KFDA, digunakan Persamaan 10.

## Slide 29: Algoritma k-means
Metode k-means++ dapat dilakukan sebagai berikut [13]:
1a. Tentukan pusat kelompok pertama (c1), dipilih secara acak dari sampel pada X.
1b. Tentukan pusat kelompok berikutnya (ci), yang dipilih secara acak dari sampel pada X dengan probabilitas
1c. Ulangi tahap 1b, hingga ck telah ditentukan
2. Untuk tiap j ϵ {1, 2, .. k} dan i ϵ {1, 2, .. m}, golongkan tiap sampel (xi) dari X sebagai anggota dari kelompok ke-j (Cj) apabila xi lebih dekat ke cj daripada pusat kelompok lain.
3. Untuk tiap j ϵ {1, 2, .. k}, tetapkan cj sebagai mean dari Cj.
4. Ulangi tahap 2 dan 3 hingga C tidak berubah.

## Slide 30: Algoritma DBSCAN
Algoritma dari metode DBSCAN dapat dijelaskan secara abstrak sebagai berikut [16]:
Tentukan titik pusat-titik pusat dari kumpulan data yang diolah.
Gabungkan semua titik pusat-titik pusat yang terdapat pada radius satu sama lain (overlapping) ke dalam 1 kelompok yang lebih besar.
Tentukan titik yang bukan merupakan titik pusat sebagai titik batas dan derau
Ilustrasi cara kerja metode DBSCAN [16]

## Slide 31: Pengujian Menggunakan Data Latih Setelah Penyesuaian Parameter
Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 2 Setelah Penyesuaian Parameter
Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 5 Setelah Penyesuaian Parameter
Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 6 Setelah Penyesuaian Parameter
Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 7 Setelah Penyesuaian Parameter
Jumlah Kesimpulan Keliru Pada Data Ke-171 Hingga Ke-201
Jumlah Data Yang Dibutuhkan Untuk Menghasilkan Kesimpulan Terdapat Kesalahan Proses